## Slide 1: Technologická etapa: Realizace monolitické železobetonové konstrukce
Procesy:
Bednění, vyztužování, betonáž konstrukcí

## Slide 2: Osnova
1. Mechanizace - stroje pro práci s betonářskou výztuží, pro výrobu a dopravu betonové směsi
2. Bednění betonových konstrukcí (prvkové, systémové, speciální)
3. Vyztužování železobetonových konstrukcí
4. Betonářské procesy ( výroba a doprava, zpracování, ukládání a ošetřování b.s.)

## Slide 3: 1. Mechanizace
- Stroje pro práci s betonářskou výztuží
- Stroje pro výrobu a dopravu betonové směsi

## Slide 4: Stroje pro práci s betonářskou výztuží

## Slide 6: Výroba
Výroba výztuže pro betonové konstrukce se v našich podmínkách vyrábí v mechanizovaných výrobnách – tzv. armovnách.
Jsou to ve většině případů lehké halové objekty, které jsou vybaveny jeřábem pro manipulaci s těžkými břemeny.
Jejich výrobní prostory jsou většinou rozděleny na dvě části.
- pro výrobu tradiční výztuže vázané
- pro výrobu a zpracování výztuže svařované.

## Slide 7: Výroba
  - příklad armovny

## Slide 8: Mechanizace Stroje pro práci s betonářskou výztuží
- Rovnačky
- Stříhačky
- Ohýbací stroje
- Stroje na výrobu třmínků
- Svařovací agregáty
- Speciální stroje

## Slide 9: Výroba
Výroba ocelových prvků začíná rozdělením do skupin podle technologické podobnosti, umožňující vytvářet výztužné prvky s možností menších úprav prakticky stejnými postupy a na stejných zařízeních.
Při výrobě se výztužné prvky dle druhu a profilu oceli dělí na prvky:
- z prutové oceli rovné nebo ohýbané, příp. svařované
z více částí
- ze svitkové oceli jen rovnané a stříhané, ohýbané,
popřípadě svařované
- ze svařovaných sítí a rohoží
- z válcovaných profilů
- z předpínací výztuže
- z rozptýlené vláknové výztuže
- kombinované z různých druhů

## Slide 10: Výroba
  - rovnání ocelových prutů
ocel do 14 mm je dodávána ve svitcích, proto je nutno vyrovnat ji na strojích – rovnačkách, které kotouč rozvinují a umožňují tak, aby se v automatických třmínkovačkách z narovnaného drátu odstřihovaly části určené pro výrobu třmínků.
- kladkové
- s rotujícími průvlaky
- natahovací a kombinované

## Slide 11: Výroba
  - rovnačka kombinovaná

## Slide 12: Výroba
  - stříhání prutových ocelí stříhačky jsou stroje, které nám umožňují stříhat profily od 4 do 40 mm

## Slide 13: Výroba
  - příklad práce na střihačce

## Slide 14: Autogen
- pro dělení těžkých materiálů a nosičů všech rozměrů a délek, zejména tam, kde nelze použít střihačku
- umožňuje i řezání do úhlu a další úpravy nosičů

## Slide 15: Autogen
Použití pálícího poloautomatu – dělení autogenem

## Slide 16: Automaty
Použití pálícího poloautomatu – dělení plazmou a autogenem, tzv. CNC stroje, kde požadované tvary lze zadávat v elektronické podobě – max-přesnost
Plazmou cca do 15mm
Autogenem silnější plechy

## Slide 17: Výroba
  - třmínkovačka

## Slide 18: Výroba
  - tvarování tyčových ocelí
po nastříhání prutů na tyče se provádí tvarování (ohýbání) pomocí ohýbaček. Aby ocelový prut zůstal po ohybu v požadovaném tvaru, musí být překročena mez tečení materiálu.
- trnem
- krátkým nebo dlouhým ramenem o opěrnou lištu
- navíjením na tvarovací přípravek

## Slide 19: Výroba
  - ohýbačka

## Slide 20: Výroba
  - ohýbačka kari sítí

## Slide 21: Střihací a ohýbací zařízení tyčové oceli CUT FORM 32
- automatické zařízení s elektronickým programováním ke střihu a ohybu tyčové oceli do železobetonu

## Slide 22: Střihací a ohýbací zařízení tyčové oceli CUT FORM 32
Kapacita střihu :
od 8 do 32 mm
s max. pevností
v tahu
do 700 N / mm
Kapacita ohybu :
od 10 do 32 mm
s max. pevností
v tahu
do 700 N / mm

## Slide 23: Střihací a ohýbací zařízení tyčové oceli CUT FORM 32
- Lze programovat jakýkoliv tvar, který má maximálně 28 stran a 27 úhlů
- Sklad svazků je tvořen šesti mobilními přihrádkami na kolejnici k uložení svazků tyčí, které budou zpracovávány
- Kapacita každé přihrádky na tyče je 2500 Kg a délka tyčí je 20 m

## Slide 24: Střihací a ohýbací ařízení tyčové oceli CUT FORM 32

## Slide 25: Pásová pila
Dělí tyčové materiály menších rozměrů (trubky, jekly, kulatina, ...) i větších rozměrů, jako jsou např. nosiče
typu (I, U, IPE, HEB, ...)
Řezy mohou být nejen kolmé, ale i pod úhlem

## Slide 26: Pásová pila typu Behringer
- pro dělení tyčových materiálů
- materiály do velikostí až 520 x 310 mm (platí pro úhel 90°), přičemž při dělení pod úhlem se maximální velikost děleného profilu zmenšuje

## Slide 27: Pásová pila typu Behringer

## Slide 28: Výroba
  - spojování oceli ve výztužné prvky
- rovné a ohnuté výztužné prvky se spojují do
plošných a prostorových výztužných prvků vázáním
nebo svařováním.
K vázání se používá páleného
drátu o 0,9 – 1,4 mm.
K svařování se používájí svářečky.
Dle různých způsobů svařování
se nejčastěji používá svařování:
- odporové
- obloukové
- v ochranné atmosféře

## Slide 29: Výroba
  - svařovací automatická linka

## Slide 30: Profilové nůžky
- na dělení pásovin a úhelníků menších a středních rozměrů používáme profilové nůžky.

## Slide 31: Tabulové nůžky
- k podélnému či příčnému stříhání hladkých plechů do tloušťky 6 mm

## Slide 32: Výroba
  - vyvazování armokošů různých velikostí, délek z prutů i sítí

## Slide 33: Železářské pracoviště výztuž vyvázaná do armokošů

## Slide 34: Železářské pracoviště výztuž vyvázaná do armokošů

## Slide 35: Železářské pracoviště detail připravené výztuže pro armování konzoly

## Slide 36: Výroba
  - příprava kruhů, spirál a oblouků

## Slide 37: Sortiment výrobků
- Ocelové nosiče I, IPE, U, HEB, HEA, …

## Slide 38: Sortiment výrobků
- Profilová ocel průřezu L

## Slide 39: Sortiment výrobků profilová ocel průřezu T
- délky: 6 m
- ocel: 11 375
- ČSN 42 5580

## Slide 40: Sortiment výrobků pásová a plochá ocel
délky: 3 m - pásová ocel, 6 m
plochá ocel, 2 m - pásová ocel 50x3
- ocel: 11 343.21 - pásová ocel, 11 375 - plochá ocel
- ČSN 42 5350 - pásová ocel, ČSN 42 5522 - plochá ocel

## Slide 41: Sortiment výrobků běžná betonářská výztuž
- délky: 6, 12 m
- ocel: 10 505
- ČSN 42 5538, BST 500S (DIN 488)

## Slide 42: Sortiment výrobků
- pletiva, dráty, sítě pro výztuž do betonu

## Slide 43: Sortiment výrobků
- doplňkový sortiment : distanční lišty, oceloví hadi, distančníky atd.

## Slide 44: Váha , cena (závisí na profilu)
Kari sítě | 2000mm X 3000mm | 140,- až 700,- Kč | 50ks v bal.
Profily I | 6kg až 36 kg /m | 140,- až 870 Kč/m | 20,- Kč/kg bez DPH
Profily U | 6kg až 29 kg /m | 133,- až 731 Kč/m | 20,- Kč/kg bez DPH
Betonářská ocel | Svazky 200 až 2500 kg | 0,2 až 4,8 kg/m | 4,- až 86,- Kč /m

## Slide 45: Váha , cena (závisí na profilu)
www.armovna.cz
- DAMKO, s.r.o.
- Ceník produktů
- Kalkulačka

## Slide 46: Váha , cena (závisí na profilu)

## Slide 47: Váha , cena (závisí na profilu)

## Slide 48: Doprava a skladování
na místo určení se výztuž dopravuje tak, aby nemohla být transportem zkřivena nebo poškozena.
na staveništi se ukládá na rovnou, suchou plochu na dřevěné prahy tak, aby identifikační štítky všech svazků byly zřetelně patrné.

## Slide 49: Skladování materiálu
- Na zpevněné a odvodněné ploše na dřevěných prokladcích, nikoliv na ornici nebo navážce, hrozí riziko znečištění prutů a následného nespoluspůsobení s betonem

## Slide 50: Skladování materiálu
- Správné uložení na zpevněné a odvodněné ploše na dřevěných podložkách

## Slide 51: 1. Mechanizace
- Stroje pro výrobu a dopravu betonové směsi

## Slide 52: 1. Mechanizace
- Stroje pro výrobu a dopravu betonové směsi
- Doprava primární – z výrobny na staveniště – transportbeton
Doprava sekundární – staveništní výroba – vnitrostaveništní doprava

## Slide 53: Dělení

## Slide 54: Staveništní výroba
- sekundární příprava betonu a omítkových směsí

## Slide 55: Staveništní výroba
Staveništní betonárny jsou využívány jen u velkých staveb, dnes málo používané. Využití především při realizaci dopravních staveb.

## Slide 56: Sekundární doprava při staveništní výrobě
Pomocí:
- kolečka, japonky, koše – slouží pro krátké vzd.(15 – 20 m)

## Slide 57: Sekundární doprava při staveništní výrobě
- pásy, žlaby, motor. vozíky

## Slide 58: Sekundární doprava při staveništní výrobě
- Motorové vozíky s objemem sklopné korby 0,4 až 1 m3 jsou vhodné do vzdálenosti 50 až 500 m.
- Žlaby a skluzy vyžadují sklony 30 až 60° pro měkké až tekuté směsi. Při větších sklonech jsou užívány skluzy uzavřené (roury) o minimálním průměru 110 mm.
- Pásové dopravníky délek 6, 8, 10 a 15 m jsou vhodné pro smíšenou dopravu se sklony ± 15°. Betony lze dopravovat pouze plastické, ne však tekuté nebo velmi měkké

## Slide 59: Sekundární doprava při staveništní výrobě
- Čerpadla
- Hydraulická pístová a výložníky
- Hydraulická rotorová
- Pneumatická
Obr. Čerpadlo na dvou až třínápravovém podvozku s kloubovým výložníkem pro výškový dosah cca 30m.

## Slide 60: Dovážený beton transport beton
míchací věž zásobovací sila s cementem
vypouštění směsi řídící místnost
Obr. Výroba betonu mimo staveniště

## Slide 61: Dovážený beton transport beton
zásobovací sila s cementem míchací věž
zásobníky různých frakcí kameniva
Obr. Výroba betonu mimo staveniště

## Slide 63: Dovážený beton transport beton
Obr. Dávkovací stanice suché směsi – tuto práci dnes zvládají běžné betonárny

## Slide 64: Primární doprava
- auta, vanové přepravníky, auto-domíchávače
Obr. Tatra 815 - domíchávač

## Slide 65: Primární doprava
Obr. Liaz FZ – pro dopravu suché betonové směsi

## Slide 66: Primární doprava
- automíchače
Obr. Tatra 815 - automíchač

## Slide 67
- 2 x MAN 8X6 Nástavba domíchávače betonu 9 m3

## Slide 68
- 1 x TATRA 815 6x6 Nástavba domíchávače betonu 5 m3

## Slide 69
- 1 x MAN 4x2 Silážní vůz pro přepravu práškového materiálu 39 m3

## Slide 70
- Iveco Stralis tandemový sklápěcí přívěs pro přepravu sypkých materiálů

## Slide 71
Putzmeister M 36 autobetonová pumpa

## Slide 72: Teplovzdušné agregáty
Teplovzušné agregáty na lehký topný olej a elektrické
Teplovzdušné agregáty a topidla na propan butan

## Slide 73: Hutnění betonové směsi
vibrační desky, latě, lišty,.
ponorné vibrátory
pneumatické vibrátory
dusadla a jiné pomůcky

## Slide 74: www
- Práce s internetem:
www.betonserver.cz
Beton server je oborový portál pro vyhledávání firem a jejich provozoven podle vzdálenosti od místa stavby
https://www.cemex.cz/documents/46856796/46996285/Cenik-CEMEX-betonarna-Sokolov.pdf/a8d97e2b-98fe-f500-e518-a2c06874b1c8?version=1.2
  Ceny směsí

## Slide 75: www

## Slide 76
www.armosteel.cz
www.betonarska-vyztuz.cz
www.bostas.cz
www.cebet.cz
www.crbeton.cz
www.ipsystem.cz
www.kondor.cz

## Slide 77
Ukázka armování