## Slide 1: Dřevěné konstrukce
Tesařské spoje, provádění krovů klasických a novodobých, vaznicvé krovy

## Slide 2: Tesařské spoje

## Slide 3: Typy tesařských spojů

## Slide 4: Na sraz
Přiložení podélnou nebo příčnou plochou

## Slide 5: Plátování
Prvky se stýkají částí čel i
podélných ploch

## Slide 6: Lípnutí
Prvek přiložíme čele k podélné ploše druhého prvku

## Slide 7: Zapuštění
Čelo jednoho prvku se zapustí do zářezu druhého prvků

## Slide 8: Čepování
V jednom prvku se vytvoří na konci čep a na druhém prvku dlab

## Slide 9: Přeplátování
Oba prvky jsou po celé délce spoje vyříznuty. Hloubka přeplátování se rovná součtu hloubek zářezů

## Slide 10: Kampování
Vybrání v jednom prvku odpovídá výstupku v druhém prvků a hloubka kampování se rovná hloubce jednoho vybrání.

## Slide 11: Osedlání
Prvky v různých rovinách. Jeden je opatřen zářezem (sedlem) druhý zpravidla není oslaben.

## Slide 12: Ostřih
Spojení krokví a kvalitní spoj dvou prvků pod libovolným úhlem

## Slide 13: Vaznicová soustava krovů

## Slide 14: Vaznicová konstrukce se stojatou stolicí a věšadlem
Vaznice podporována stolicemi
Notes: krokve, uložené ve sklonu střechy (od hřebene k okapu) jsou podporovány vodorovnými vaznicemi. Ty jsou neseny tzv. stolicemi, jejichž vzpěry a sloupky svádějí tíhu do hlavního – vazního trámu ve spodní části konstrukce. Ten nakonec přenáší tíhu celé soustavy svislými tlaky do nosných zdí.

## Slide 15: Krov vaznicové soustavy se stojatou stolicí

## Slide 16: Vaznicová konstrukce s ležatou stolicí
Ležatá stolice podpírá vaznice
Notes: Ležatá stolice se zhotovuje tehdy, když není možné, aby střední nosná stěna budovy podporovala uprostřed vazní trám jako u stojaté stolice, a pak tehdy, když je třeba využívat podstřešní prostor.

## Slide 17: Kozový systém
úsporná vaznicová konstrukce bez vazného trámu – ten je nahrazen tzv. bačkorou
Notes: úsporná vaznicová konstrukce bez vazného trámu – ten je nahrazen tzv. bačkorou, umístěnou nad středovou zdí, a do bačkory jsou začepovány šikmé sloupky

## Slide 18: Vaznicové krovy pultových střech

## Slide 19: Úsporné krovy
Hambalkové krovy
Notes: Typickým příkladem úsporného krovu může být hambalková konstrukce. U ní je každá dvojice protilehlých krokví spojena trámkem (hambalkem). Krokve jsou „osedlány” na pozednice, k nimž se ovšem přichytávají páskovou ocelí. Pozednice je zas zachycena ocelovými kotvami do stropu domu. Výhodou hambalkového krovu je volný půdní prostor. Proto se tato konstrukce používá v případě, počítá-li se s obytným podkrovím. Pro tyto odlehčené krovy lze použít místo masivního řeziva dřevěné profily lepené či sbíjené.

## Slide 20: Další možnosti zastřešení dřevěnými prvky
Vazníkové zastřešení

## Slide 21: Děkuji za pozornost